Тест 2
Моделируется взаимодействие двух устройств. Последовательность действий при коммуникации:
1. Устройство_1 получает от контроллера при устройстве_1 информацию на входной порт IN_TX_DATA_1 11001101
2. Через некоторое время контроллер при устройстве_1 подает на порт IN_TX_LAUNCH_1 логический высокий сигнал.
3. Устройство_1 детектирует условие начала передачи пакета.
4. Устройство_1 передает пакет данных в последовательном виде через протокол UART по шине BUS_TRANSMIT_1_TO_2.
5. Устройство_2 принимает данные от устройства_1 и ставит импульс на порт OUT_RX_DATA_READY_2.
6. Контроллер при устройстве_2 детектирует импульс окончания приема пакета, выгружает данные с порта OUT_RX_DATA_2.
7. Контроллер при устройстве_2 заряжает принятый байт без изменений на входной порт устройства_2 IN_TX_DATA_2 11001101, а через некоторое время устанавливает высокий уровень сигнала на порту IN_TX_LAUNCH_2.
8. Устройство_1 принимает байт в последовательном виде по шине BUS_TRANSMIT_2_TO_1.
9. Устройство_1 выставляет импульс на порт OUT_RX_DATA_READY_1.
10. Тестбенч завершен.